## Slide 1: ELEKTROMAGNETIKA TERAPAN
PERSAMAAN MAXWELL
DWI ANDI NURMANTRIS
UNANG SUNARYA
HASANAH PUTRI
ATIK NOVIANTI

## Slide 2: TUJUAN PERKULIAHAN
Setelah mengikuti perkuliahan modul 3 ini diharapkan :
Mahasiswa memahami hukum-hukum yang mendasari teori medan elektromagnetika
Mahasiswa mampu menuliskan persamaan Maxwell dan mampu menjelaskan pengertian fisiknya
Mahasiswa memahami Persamaan maxwel dalam bentuk integral dan bentuk diferensial

## Slide 3: POKOK BAHASAN
MUATAN LISTRIK
RAPAT MUATAN DAN TOTAL MUATAN
ARUS LISTRIK
RAPAT ARUS DAN ARUS TOTAL
TEORI MEDAN ELEKTROMAGNETIKA
PERSAMAAN MAXWELL DAN ARTI FISISNYA
PERSAMAAN MAXWELL BENTUK INTEGRAL DAN BENTUK DIFERENSIAL

## Slide 4: MUATAN LISTRIK
Muatan Listrik dan teori Elektromagnetika
Muatan Proton = 1,6 x 10-19 C
Muatan Electron = -1,6 x 10-19 C
Masa Electron = 19,109x 10-31 Kg
Jari-jari Electron= 3,8x 10-15 m
Proton
Elektron
Neutron
Neutron = 0 C
Source : http://www.icytales.com/wp-content/uploads/2015/08/atom-structure.jpg
WATCHING VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=nE00XcXMRqs

## Slide 5: RAPAT MUATAN DAN TOTAL MUATAN
Rapat Muatan Volume  Coulumb/m3
Rapat Muatan Permukaan  Coulumb/m2
Rapat Muatan Garis  Coulumb/m

## Slide 6: ARUS LISTRIK
Arus Listrik 1 Ampere  apakah artinya??
Artinya  rata-rata total aliran muatan Q adalah sebesar 1 Coloumb dalam waktu 1 second
Arus listrik dari gambar diatas mengalir dari kiri ke kanan  artinya total muatan positif disebelah kanan dari permukaan S makin besar seiring waktu  muatan negatif mengalir dari kanan ke kiri dan muatan positif mengalir dari kiri ke kanan

## Slide 7: RAPAT ARUS DAN ARUS TOTAL
Rapat Arus Volume  Ampere/m2
Rapat Arus Permukaan  Ampere/m

## Slide 8: TEORI MEDAN ELEKTROMAGNETIKA
Muatan listrik dan Arus listrik bisa menimbulkan gaya elektromagnetik
Atau kita bisa menggunakan teori medan :
Dengan kata lain dalam teori medan  Sumber muatan atau sumber arus menimbulkan medan, dan medan tersebut menimbulkan gaya pada muatan atau arus lainnya
Muatan Listrik yang terletak di suatu lokasi dalam suatu ruang akan menimbulkan gaya pada muatan lain di lokasi yang lain
Arus yang mengalir di suatu lokasi disuatu ruang akan menimbulkan gaya pada arus yang mengalir di lokasi lain.
Muatan Listrik yang terletak di suatu lokasi dalam suatu ruang akan menimbulkan Medan listrik di sekitar lokasi di ruang tersebut  medan tersebut yang akan menimbulkan gaya pada muatan lain di sekitar medan listrik tersebut.
Arus yang mengalir di suatu lokasi disuatu ruang akan menimbulkan Medan magnet di sekitar lokasi di ruang tersebut  medan tersebut yang menyebabkan gaya pada arus lain disekitar medan tersebut

## Slide 9: TEORI ELEKTROMAGNETIKA
Charles Augustin de Coulomb (1736–1806)
Jean-Baptiste Biot (1774–1862) and Felix Savart (1792–1841)
André-Marie Ampère (1775 – 1836)
Hans Christian Oersted (1777–1851)
Johann Carl Friedrich Gauss (1777 – 1855)
Michael Faraday, FRS (1791 – 1867)
Heinrich Friedrich Emil Lenz (1804 – 1865)
James Clerk Maxwell (1831–1879)
Hendrik Antoon Lorentz (1853–1928)
q0 = test charge
+
-
muatan q menimbulkan Intensitas medan listrik E dimana akan mengakibatkan gaya listrik Fe pada test charge q0
Hukum Coulomb
1785
Electron = -1,6 x 10-19 C
Proton = 1,6 x 10-19 C
Neutron = 0 C
V/m
Dimana :
q1, q2 : Muatan (C)
R : Jarak antara 2 muatan (m)
F : Gaya antara dua muatan (N)

## Slide 10: TEORI ELEKTROMAGNETIKA
Charles Augustin de Coulomb (1736–1806)
Jean-Baptiste Biot (1774–1862) and Felix Savart (1792–1841)
André-Marie Ampère (1775 – 1836)
Hans Christian Oersted (1777–1851)
Johann Carl Friedrich Gauss (1777 – 1855)
Michael Faraday, FRS (1791 – 1867)
Heinrich Friedrich Emil Lenz (1804 – 1865)
James Clerk Maxwell (1831–1879)
Hendrik Antoon Lorentz (1853–1928)
Hukum Coulomb
1785
LIHAT VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=KtvdaeYKCLE

## Slide 11: TEORI ELEKTROMAGNETIKA
Charles Augustin de Coulomb (1736–1806)
Jean-Baptiste Biot (1774–1862) and Felix Savart (1792–1841)
André-Marie Ampère (1775 – 1836)
Hans Christian Oersted (1777–1851)
Johann Carl Friedrich Gauss (1777 – 1855)
Michael Faraday, FRS (1791 – 1867)
Heinrich Friedrich Emil Lenz (1804 – 1865)
James Clerk Maxwell (1831–1879)
Hendrik Antoon Lorentz (1853–1928)
Hukum Oersted
Spring 1820
Medan magnet ditimbulkan oleh arus listrik
Hans Christian Oersted pada tahun 1820 menunjukkan bahwa kawat yang dialiri arus dapat menggerakkan kompas.
Tidak ada arus pada kawat
Ada arus pada kawat

## Slide 12: TEORI ELEKTROMAGNETIKA
Charles Augustin de Coulomb (1736–1806)
Jean-Baptiste Biot (1774–1862) and Felix Savart (1792–1841)
André-Marie Ampère (1775 – 1836)
Hans Christian Oersted (1777–1851)
Johann Carl Friedrich Gauss (1777 – 1855)
Michael Faraday, FRS (1791 – 1867)
Heinrich Friedrich Emil Lenz (1804 – 1865)
James Clerk Maxwell (1831–1879)
Hendrik Antoon Lorentz (1853–1928)
Hukum Oersted
Spring 1820
LIHAT VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=3KkOqVEa1oI

## Slide 13: TEORI ELEKTROMAGNETIKA
Charles Augustin de Coulomb (1736–1806)
Jean-Baptiste Biot (1774–1862) and Felix Savart (1792–1841)
André-Marie Ampère (1775 – 1836)
Hans Christian Oersted (1777–1851)
Johann Carl Friedrich Gauss (1777 – 1855)
Michael Faraday, FRS (1791 – 1867)
Heinrich Friedrich Emil Lenz (1804 – 1865)
James Clerk Maxwell (1831–1879)
Hendrik Antoon Lorentz (1853–1928)
Hukum Ampere
July 1820
Hukum ampere menyatakan bahwa integral garis dari medan magnet (vektor B) di sekeliling lintasan tertutup sama dengan μ0 (permeability di free space) dikali arus total (I) yang mengalir menembus lintasan tertutup tersebut.

## Slide 14: TEORI ELEKTROMAGNETIKA
Charles Augustin de Coulomb (1736–1806)
Jean-Baptiste Biot (1774–1862) and Felix Savart (1792–1841)
André-Marie Ampère (1775 – 1836)
Hans Christian Oersted (1777–1851)
Johann Carl Friedrich Gauss (1777 – 1855)
Michael Faraday, FRS (1791 – 1867)
Heinrich Friedrich Emil Lenz (1804 – 1865)
James Clerk Maxwell (1831–1879)
Hendrik Antoon Lorentz (1853–1928)
Hukum Biot-Savart
Fall 1820
Hukum biot savart digunakan untuk menghitung medan magnet yang ditimbulkan oleh konduktor yang dialiri arus
Berdasarkan hukum ini, magnitude dari medan magnet pada suatu titik P yang ditimbulkan oleh element kecil dari arus I.dl ( I = Arus yang melalui elemen, dl = Panjang dari elemen kecil ) adalah,
Menggambarkan MEDAN MAGNET yang dibangkitkan oleh ARUS LISTRIK
Dengan Notasi Vektor,

## Slide 15: TEORI ELEKTROMAGNETIKA
Charles Augustin de Coulomb (1736–1806)
Jean-Baptiste Biot (1774–1862) and Felix Savart (1792–1841)
André-Marie Ampère (1775 – 1836)
Hans Christian Oersted (1777–1851)
Johann Carl Friedrich Gauss (1777 – 1855)
Michael Faraday, FRS (1791 – 1867)
Heinrich Friedrich Emil Lenz (1804 – 1865)
James Clerk Maxwell (1831–1879)
Hendrik Antoon Lorentz (1853–1928)
Hukum Faraday
1831
Hukum faraday tentang induksi : EMF terinduksi pada rangkaian/ circuit berubah secara proporsional dengan perubahan flux magnet yang berubah terhadap waktu yang menembus rangkaian/circuit tersebut.
dimana ΦB adalah flux magnetik
Jika rangkaian/circuit adalah suatu lilitan yang terdiri dari N loop yang memiliki luas area yang sama dan perubahan flux magnet mengenai seluruh loop, maka EMF sebesar :
Jarum pada galvanometer bergerak sesaat ketika saklar terhubung
EMF = Electromotive Force (volt)

## Slide 16: TEORI ELEKTROMAGNETIKA
Charles Augustin de Coulomb (1736–1806)
Jean-Baptiste Biot (1774–1862) and Felix Savart (1792–1841)
André-Marie Ampère (1775 – 1836)
Hans Christian Oersted (1777–1851)
Johann Carl Friedrich Gauss (1777 – 1855)
Michael Faraday, FRS (1791 – 1867)
Heinrich Friedrich Emil Lenz (1804 – 1865)
James Clerk Maxwell (1831–1879)
Hendrik Antoon Lorentz (1853–1928)
Hukum Faraday
1831
LIHAT VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=e1VVyMnIcnQ
https://www.youtube.com/watch?v=uoQelu7XRjk

## Slide 17: TEORI ELEKTROMAGNETIKA
Charles Augustin de Coulomb (1736–1806)
Jean-Baptiste Biot (1774–1862) and Felix Savart (1792–1841)
André-Marie Ampère (1775 – 1836)
Hans Christian Oersted (1777–1851)
Johann Carl Friedrich Gauss (1777 – 1855)
Michael Faraday, FRS (1791 – 1867)
Heinrich Friedrich Emil Lenz (1804 – 1865)
James Clerk Maxwell (1831–1879)
Hendrik Antoon Lorentz (1853–1928)
Hukum Lenz
1833
“ emf yang dihasilkan sedemikian hingga jika arus dihasilkan oleh emf tersebut, maka fluks yang disebabkan arus ini akan cenderung melawan perubahan fluks asal “
(1) Flux yang menembus loop meningkat dengan arah kebawah ketika magnet dimasukkan dalam loop
(2) Loop butuh untuk menghasilkan medan magnet yang mengarah keatas untuk melawan perubahan flux
(3) Berdasarkan aturan tangan kanan, arus yang berlawanan dengan arah jarum jam dibutuhkan untuk menginduksi medan magnet yang arahnya keatas

## Slide 18: TEORI ELEKTROMAGNETIKA
Charles Augustin de Coulomb (1736–1806)
Jean-Baptiste Biot (1774–1862) and Felix Savart (1792–1841)
André-Marie Ampère (1775 – 1836)
Hans Christian Oersted (1777–1851)
Johann Carl Friedrich Gauss (1777 – 1855)
Michael Faraday, FRS (1791 – 1867)
Heinrich Friedrich Emil Lenz (1804 – 1865)
James Clerk Maxwell (1831–1879)
Hendrik Antoon Lorentz (1853–1928)
Hukum Lenz
1833
LIHAT VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=N7tIi71-AjA

## Slide 19: TEORI ELEKTROMAGNETIKA
Charles Augustin de Coulomb (1736–1806)
Jean-Baptiste Biot (1774–1862) and Felix Savart (1792–1841)
André-Marie Ampère (1775 – 1836)
Hans Christian Oersted (1777–1851)
Johann Carl Friedrich Gauss (1777 – 1855)
Michael Faraday, FRS (1791 – 1867)
Heinrich Friedrich Emil Lenz (1804 – 1865)
James Clerk Maxwell (1831–1879)
Hendrik Antoon Lorentz (1853–1928)
Hukum Gauss untuk Medan Listrik
1832
Total flux listrik yang menembus permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan didalam permukaan tertutup tersebut

## Slide 20: TEORI ELEKTROMAGNETIKA
Charles Augustin de Coulomb (1736–1806)
Jean-Baptiste Biot (1774–1862) and Felix Savart (1792–1841)
André-Marie Ampère (1775 – 1836)
Hans Christian Oersted (1777–1851)
Johann Carl Friedrich Gauss (1777 – 1855)
Michael Faraday, FRS (1791 – 1867)
Heinrich Friedrich Emil Lenz (1804 – 1865)
James Clerk Maxwell (1831–1879)
Hendrik Antoon Lorentz (1853–1928)
Hukum Gauss untuk Medan Magnet
1832
Karena garis gaya medan listrik membentuk suatu loop, sehingga bagaimanapun permukaan gaus dibentuk, selalu jumlah garis yang masuk menembus permukaan sama dengan jumlah garis gaya yang menembus keluar permukaan. Sehingga flux magnet pada permukaan tertutup selalu 0 :
Dengan kata lain, Magnetik Monopole belum ditemukan.

## Slide 21: TEORI ELEKTROMAGNETIKA
Charles Augustin de Coulomb (1736–1806)
Jean-Baptiste Biot (1774–1862) and Felix Savart (1792–1841)
André-Marie Ampère (1775 – 1836)
Hans Christian Oersted (1777–1851)
Johann Carl Friedrich Gauss (1777 – 1855)
Michael Faraday, FRS (1791 – 1867)
Heinrich Friedrich Emil Lenz (1804 – 1865)
James Clerk Maxwell (1831–1879)
Hendrik Antoon Lorentz (1853–1928)
Hukum Gauss untuk Medan Magnet
1832
LIHAT VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=kdomJQvxPZE

## Slide 22: TEORI ELEKTROMAGNETIKA
Charles Augustin de Coulomb (1736–1806)
Jean-Baptiste Biot (1774–1862) and Felix Savart (1792–1841)
André-Marie Ampère (1775 – 1836)
Hans Christian Oersted (1777–1851)
Johann Carl Friedrich Gauss (1777 – 1855)
Michael Faraday, FRS (1791 – 1867)
Heinrich Friedrich Emil Lenz (1804 – 1865)
James Clerk Maxwell (1831–1879)
Hendrik Antoon Lorentz (1853–1928)
Gaya Lorenz
1892-1904
Gaya Lorentz adalah interaksi yang terjadi pada muatan bergerak yang berada dalam pengaruh kerapatan fluks magnet.(kombinasi gaya listrik dan gaya maknet pada muatan q)
Gaya magnet FB sebanding dengan muatan q,
kecepatan v, kerapatan fluks magnet B, dan
sinus sudut antara v dengan B
Arah gaya Magnet tegak lurus terhadap arah v dan B dan akan mengikuti arah maju skrup yang diputar dari vektor arah gerak muatan listrik (v) ke arah medan magnet B
FB
v
B
Gaya Listrik/Electric Force dari hk Coulomb :
Jika muatan tersebut bergerak dengan kecepatan v pada suatu kerapatan fluks magnet maka muncul gaya magnet :

## Slide 23: TEORI ELEKTROMAGNETIKA
Charles Augustin de Coulomb (1736–1806)
Jean-Baptiste Biot (1774–1862) and Felix Savart (1792–1841)
André-Marie Ampère (1775 – 1836)
Hans Christian Oersted (1777–1851)
Johann Carl Friedrich Gauss (1777 – 1855)
Michael Faraday, FRS (1791 – 1867)
Heinrich Friedrich Emil Lenz (1804 – 1865)
James Clerk Maxwell (1831–1879)
Hendrik Antoon Lorentz (1853–1928)
Gaya Lorenz
1892-1904
LIHAT VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=kckxzBUxTHg
https://www.youtube.com/watch?v=nOSJ6nxHiH0

## Slide 24: TEORI ELEKTROMAGNETIKA
Charles Augustin de Coulomb (1736–1806)
Jean-Baptiste Biot (1774–1862) and Felix Savart (1792–1841)
André-Marie Ampère (1775 – 1836)
Hans Christian Oersted (1777–1851)
Johann Carl Friedrich Gauss (1777 – 1855)
Michael Faraday, FRS (1791 – 1867)
Heinrich Friedrich Emil Lenz (1804 – 1865)
James Clerk Maxwell (1831–1879)
Hendrik Antoon Lorentz (1853–1928)
Hukum Maxwell
1855-1868
Persamaan2 Penghubung
Persamaan maxwell bentuk integral dan differential
dimana,
= permitivitas bahan / medium
= permitivitas relatif bahan
= permeabilitas bahan / medium
= permeabilitas relatif bahan
dimana,

## Slide 25: TEORI ELEKTROMAGNETIKA
Charles Augustin de Coulomb (1736–1806)
Jean-Baptiste Biot (1774–1862) and Felix Savart (1792–1841)
André-Marie Ampère (1775 – 1836)
Hans Christian Oersted (1777–1851)
Johann Carl Friedrich Gauss (1777 – 1855)
Michael Faraday, FRS (1791 – 1867)
Heinrich Friedrich Emil Lenz (1804 – 1865)
James Clerk Maxwell (1831–1879)
Hendrik Antoon Lorentz (1853–1928)
Hukum Maxwell
1855-1868
LIHAT VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=9Tm2c6NJH4Y

## Slide 26: PERSAMAAN MAXWELL
Review : Parameter dan Satuan….

## Slide 27: PERSAMAAN MAXWELL
Persamaan Maxwell I Hukum Faraday
Jika ada rapat fluks magnet (B) yang berubah terhadap waktu dan menembus suatu bidang yang dikelilingi lintasan tertutup, maka akan menghasilkan medan listrik (E) yang arahnya sesuai dengan arah lintasan tertutup tersebut ( mengelilingi bidang dS ).
Arah rapat fluks magnetik (B) dan arah medan listrik (E), sesuai dengan aturan tangan kanan.
Dari persamaan tersebut juga dapat menjelaskan bahwa,
Medan magnet yang berubah terhadap waktu akan dapat menghasilkan medan listrik.
Definisi

## Slide 28: PERSAMAAN MAXWELL
Persamaan Maxwell I Hukum Faraday
Mari kita ulangi,
Medan magnet yang berubah terhadap waktu akan dapat menghasilkan medan listrik.
Atau,
Fluks magnetik yang berubah terhadap waktu akan menyebabkan medan listrik
Didefinisikan,
Electromotance Force (emf) / Gaya Gerak Listrik (ggl)
electromotance force
dimana,
 = fluks magnetik
S adalah luas bidang yang ditembus oleh medan magnetik
Persamaan Faraday !!

## Slide 29: PERSAMAAN MAXWELL
Persamaan Maxwell I Hukum Faraday
Lihat persamaan berikut...
Dari persamaan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa fluks magnetik yang berubah terhadap waktu bisa disebabkan oleh :
Medan yang berubah terhadap waktu
Luas bidang (yang ditembus medan magnet) berubah terhadap waktu  Jarang !!
Sudut berubah terhadap waktu  Paling banyak dilakukan karena tinggal memutar loop saja
Lihat gambar berikut...

## Slide 30: PERSAMAAN MAXWELL
Persamaan Maxwell I Hukum Faraday
electromotance force
Persamaan Faraday !!
dimana,
Sehingga,
Tanda minus (-) pada persamaan Faraday berarti : “ emf yang dihasilkan sedemikian hingga jika arus dihasilkan olehnya, maka fluks yang disebabkan arus ini akan cenderung melawan perubahan fluks asal “
emf juga berbanding lurus terhadap jumlah lilitan N, sehingga dapat dinyatakan :
dan

## Slide 31: PERSAMAAN MAXWELL
Persamaan Maxwell I Hukum Faraday
Penurunan Bentuk Diferensial
Ingat Teorema Stokes !! , yang menjelaskan perubahan bentuk integrasi..
Maka,
Bentuk diferential persamaan Maxwell I !!
Substitusi...
“Sirkulasi medan listrik di suatu titik (loop tertutup sangat kecil sebesar titik) sama dengan kecepatan berubahnya rapat fluks magnetik terhadap waktu di titik tersebut.”

## Slide 32: PERSAMAAN MAXWELL
Persamaan Maxwell II Hukum Ampere dan Arus Pergeseran Maxwell
Hukum Ampere (th 1820 ..)
Hukum Ampere dan Arus Pergeseran Maxwell (th 1864..)
Jika ada rapat arus J dan rapat fluks listrik D yang berubah terhadap waktu yang menembus suatu bidang dS yang dikelilingi lintasan tertutup, maka akan dihasilkan medan magnet (H) yang arahnya sesuai dengan lintasan teertutup tersebut ( mengelilingi bidang dS ).
Sama dengan Hukum Faraday, arah medan magnet (H) , rapat arus (J) dan rapat fluks listrik (D) , adalah sesuai dengan aturan tangan kanan.

## Slide 33: PERSAMAAN MAXWELL
Maxwell menemukan fenomena arus pergeseran tanpa melakukan eksperimen, tetapi dengan melakukan analisis matematis bentuk diferensial / bentuk titik Hukum Ampere.
Bagaimana analisis matematis yang telah dilakukan Maxwell ?
Bentuk integral hukum Ampere
Teorema Stokes
Bentuk diferensial Hukum Ampere
Masing-masing ruas persamaan didivergensikan ...
Maxwell (1864)
Persamaan Maxwell II Hukum Ampere dan Arus Pergeseran Maxwell

## Slide 34: PERSAMAAN MAXWELL
Persamaan di atas tidak berlaku untuk medan dinamis, karena pada medan dinamis berlaku Hukum Kontinuitas dimana,
Lihat identitas vektor ! … divergensi dari suatu pusaran/curl pasti adalah NOL
tidak berlaku untuk
Artinya,
Persamaan Maxwell II Hukum Ampere dan Arus Pergeseran Maxwell

## Slide 35: PERSAMAAN MAXWELL
Maxwell memberikan suku tambahan bada bentuk titik dari Hukum Ampere,
kemudian...
Masing-masing ruas persamaan didivergensikan ...
Lihat identitas vektor ! … divergensi dari suatu pusaran/curl pasti adalah NOL
= 0
Persamaan Maxwell II Hukum Ampere dan Arus Pergeseran Maxwell

## Slide 36: PERSAMAAN MAXWELL
Hukum Kontinuitas,
Ingat pengertian dari TEOREMA DIVERGENSI dan HUKUM GAUSS, bahwa Divergensi dari rapat fluks listrik yang menembus suatu permukaan tertutup adalah sama dengan rapat muatan yang dilingkupi permukaan tertutup tersebut
Suku telah ditemukan !!
(Maxwell : th 1864)
Persamaan Maxwell II Hukum Ampere dan Arus Pergeseran Maxwell

## Slide 37: PERSAMAAN MAXWELL
Kembali pada pemisalan sebelumnya, ,
Dimana,
Bentuk diferensial / bentuk titik dari Persamaan Maxwell II : Hukum Ampere dan Arus Pergeseran Maxwell
Integrasi terhadap luas
Persamaan Maxwell II Hukum Ampere dan Arus Pergeseran Maxwell
“Sirkulasi medan magnet di suatu titik (loop tertutup sangat kecil sebesar titik) sama dengan jumlah rapat arus akibat aliran muatan dan rapat arus perpindahan yang disebabkan oleh kecepatan bertambahnya rapat fluks elektrik terhadap waktu di titik tersebut.”

## Slide 38: PERSAMAAN MAXWELL
Jika kita terapkan Teorema Stokes…
Bentuk integral Persamaan Maxwell II : Hukum Ampere dan Arus Pergeseran Maxwell
Persamaan Maxwell II Hukum Ampere dan Arus Pergeseran Maxwell

## Slide 39: PERSAMAAN MAXWELL
Persamaan Maxwell II Hukum Ampere dan Arus Pergeseran Maxwell
ARUS PERGESERAN
Misalkan suatu pengisian kapasitor, arus I berkurang seiring waktu dimana muatan pada kapasitor dan medan listrik di antara dua keping plat meningkat
Tidak ada arus konduksi Ic yang mengalir diantara 2 plat
Perhatikan amperian loop/close path P yang dibentuk oleh permukaan S1 dan S2
Dari persamaan ampere diatas , seharusnya hasil integral pada path P baik menggunakan permukaan S1 maupun S2 sama tetapi :
Simak kembali hukum ampere
Ketidak konsistenan

## Slide 40: PERSAMAAN MAXWELL
ARUS PERGESERAN
Jika Hukum Ampere masih berlaku, maka pasti ada medan magnet yang ditimbulkan oleh perubahan medan listrik diantara dua plat.
Medan magnet induksi ini menunjukkan seolah-olah ada arus yang melalui dua keping plat yang disebut ARUS PERGESERAN (Id)
Arus pergeseran Id ini sebanding dengan rate perubahan flux listrik ФE
Sehingga persamaan ampere menjadi :
Bentuk integral Persamaan Maxwell II : Hukum Ampere dan Arus Pergeseran Maxwell

## Slide 41: PERSAMAAN MAXWELL
Persamaan Maxwell III Hukum Gauss untuk Medan Listrik
Jumlah total rapat fluks yang meninggalkan suatu permukaan tertutup sama dengan total muatan yang dilingkupi oleh permukaan tertutup itu sendiri
Persamaan diatas juga menjelaskan fenomena bahwa suatu muatan listrik ( Q ) akan menjadi sumber timbulnya medan listrik / rapat fluks listrik

## Slide 42: PERSAMAAN MAXWELL
Persamaan Maxwell III Hukum Gauss untuk Medan Listrik
Teorema Divergensi
Bentuk titik Hukum Gauss untuk medan listrik
“Aliran fluks listrik keluar netto pada suatu permukaan tertutup sangat kecil sebesar titik sama dengan kerapatan muatan di titik tersebut.”

## Slide 43: PERSAMAAN MAXWELL
Persamaan Maxwell IV Hukum Gauss untuk Medan Magnet
Persamaan keempat Maxwell di atas menjelaskan bahwa tidak ada yang dinamakan muatan magnetik sebagai sumber medan magnetik. Adapun muatan listrik hanyalah akan menghasilkan medan listrik.
Medan magnetik hanya dihasilkan oleh medan listrik yang berubah terhadap waktu atau dihasilkan oleh muatan listrik yang berubah terhadap waktu seperti yang dijelaskan dari Hukum Ampere.
Dengan teorema divergensi, didapat bentuk titik Hukum Gauss untuk medan magnet sbb :
“Aliran fluks magnet keluar netto pada suatu permukaan tertutup sangat kecil sebesar titik sama dengan nol.”

## Slide 44: PERSAMAAN MAXWELL
Ringkasan…..
Bentuk Integral dan Bentuk Differential Persamaan Maxwell
Persamaan2 Penghubung :

## Slide 45: Tanya Jawab

## Slide 46
TERIMAKASIH